Příloha č. 4 – Technická specifikace senzorických řešení a požadavky na jejich umístění

Obecné informace

Účelem tohoto pilotního projektu je vytvoření řešení inteligentního svozu odpadu, které by umožnilo kontrolu stavu a naplněnosti u 450 ks odpadových nádob. Na tomto základě by bylo možno optimalizovat trasy efektivního svozu odpadů během pravidelného vyhodnocování v průběhu projektu a vytvořit tak model prediktivního plánování. Tím by byla realizována optimalizace nákladů na svoz odpadů, jejímž důsledkem bude i snížení zátěže na životní prostředí s přesnějšími podklady pro MHMP pro rozhodování o odpadech.

Senzorické řešení, senzory a parametry jejich umístění

- Senzorickým řešením se myslí takové zařízení, které po své montáži primárně měří hladinu zaplněnosti odpadové nádoby odpadem, po případě ucpání otvoru pro vhoz (u vybraných odpadových nádob). Senzorické řešení se může skládat z jednoho, nebo více senzorů. Velikost takového senzorického řešení nesmí přesáhnout rozměry 25 cm x 25 cm x 15 cm (délka x šířka x výška).

- Funkčnost senzorického řešení musí být zajištěna za běžných klimatických a teplotních podmínek, které lze na území HMP očekávat dle posledních 36 měsíců.

- Napájení senzoru musí být zajištěno minimálně na dobu 36 měsíců (z důvodu testování použité technologie). V případě nedostatečné výdrže baterie, musí být možné provést výměnu baterie v senzoru, a ne náhradou celého nového senzoru.

- Frekvence komunikace senzorického řešení musí být nastavitelná přes webový portál. Minimálně je požadováno odesílání dat do webového portálu s frekvencí 4krát/den.

- Měření hladiny zaplněnosti musí být realizováno tak, aby hodnota hladiny co nejvíce odpovídala reálnému stavu zaplněnosti v celém objemu odpadové nádoby.

- Instalované senzory musí mít prohlášení o shodě na území ČR nebo EU nebo CE certifikaci (Conformité Européene) od uznávané zkušebny.

- Senzory musí být v robustním provedení schopné odolat pokusům o jeho poškození vandaly, odolat vodě a prachu, jako kdyby byl umístěn ve venkovním prostředí.

- Za volbu vhodného místa a samotné umístění senzorického řešení v odpadové nádobě je zodpovědný Pronajímatel. Nebude-li možné řádné uchycení přímo na odpadovou nádobu je Pronajímatel zodpovědný za instalaci takového řešení, které bude nabízet informace o naměřené obsazenosti nádoby odpadem. Pronajímatel je oprávněn nabídnout řešení prostřednictvím např. dodatečné konzole, která v takovém případě bude tvořit součást plnění. Náklady na toto řešení však budou plně na Pronajímateli. Instalace senzorického řešení bude provedena s minimálními zásahy do těla odpadových nádob, které nebudou mít vliv na statické, konstrukční a funkční vlastnosti odpadové nádoby. Povoleny jsou max. 4 šrouby nebo uchycení senzoru přilepením, popř. kombinace těchto metod.

- Instalace senzorického řešení musí být provedena tak, aby bylo možné provést jejich bezpečnou de-instalaci na konci celého projektu a nedošlo tak k poškození odpadových nádob.

- Celkem požadujeme měření hladiny zaplněnosti u 450 ks odpadových nádob. Z toho u 20 ks podzemních odpadových nádob na papír a u 20 ks podzemních odpadových nádob na plast navíc požadujeme detekci ucpání otvoru pro vhoz. K této detekci musí dojít max. do 1 hod od ucpání otvoru. Konkrétní podzemní odpadové nádoby, u kterých bude zadavatel požadovat tuto detekci budou upřesněny nejpozději při podpisu smlouvy.

Parametry na datové propojení

- Pro správu a údržbu systému nebude možné využít kabelová vedení a ani pevného připojení k síti Internetu nebo Intranetu. Veškerá správa a komunikace mezi senzory a portálem bude řešena bezdrátovou technologií dle návrhu Pronajímatele (Např. LoRa, Sigfox, GSM, LTE-M, NB-IoT apod.). Náklady na provoz této technologie po dobu 16ti měsíců musí být zahrnuty v nabídkové ceně.

- Veškerá datová komunikace a správa musí být realizována zabezpečenou formou.

Nároky na webový portál a správu systému

- Management portál má být takové SW řešení, které je postaveno na Cloudovém řešení a provozované jako služba webového portálu od Pronajímatele.

- Webový portál musí být v českém jazyce a musí být schopen zobrazit všechny odpadové nádoby (senzorická řešení) nad mapovými podklady, dle přesného GPS umístění.

- Každé senzorické řešení nemusí komunikovat do centrálního portálu samostatně. Na každém ze stanovišť (více odpadových nádob na jednom místě) může být pouze jeden hlavní komunikační senzor směrem k Webovému portálu a senzorická řešení z ostatních odpadových nádob mohou odesílat data přes tento senzor. Nájemce požaduje pouze takové řešení, které bude plně funkční a bude řádně zobrazovat zaplněnost každé odpadové nádoby.

- U každé jednotlivé odpadové nádoby musí být zobrazeno o jaký typ nádoby (např. 2150 L Reflex, G-Podz 3) a druh odpadu se jedná (papír, plast, sklo atd.), dále pak zobrazit stav nabití baterie senzoru včetně notifikace/zvýraznění nízkého stavu baterie, teplotu včetně notifikace/zvýraznění požáru, obsazenost odpadem včetně notifikace/zvýraznění při dosažení hladiny naplnění 75 % a 100 %, případně notifikace/zvýraznění ucpání otvoru pro vhoz, časová známka měření a informace o výsypu.

- Webový portál musí být schopen zobrazit historii veškerých nasbíraných dat od všech senzorů.

- Webový portál musí být schopen filtrovat zobrazené údaje (dle druhu odpadu, typu nádoby, stavu zaplnění, nízkého stavu baterie apod.).

- Webový portál musí poskytnout návrh optimalizace jednotlivých svozových tras a poskytnout informace o procentuální úspoře v najetých km pro všechna svozová vozidla (kolik km se najede dnes a kolik km by se najelo v případě využití navržených optimalizací a četností svozů) nebo čase nutném k provedení svozů (dnes je potřeba X hod/měsíc na zajištění svozu, i když není plná zaplněnost odpadové nádoby, kolik by bylo potřeba hodin pro svoz po jeho optimalizaci).

- Pro získání informace o procentuální úspoře musí být také možnost definovat parametry svozových vozidel (např. nosnost, objem, spotřebu pohonných hmot, druh odpadu apod.)

- Webový portál musí vést log o jednotlivých nastaveních systému nebo senzorů.

- Musí být zajištěna možnost přístupu do webového portálu a měnit nastavitelné parametry senzoru i přímo na stanovištích odpadových nádob.

- Pronajímatel poskytne Nájemci 10 uživatelských přístupů a právo portál využívat na 16 měsíců.

- Dostupnost Webového portálu musí být naplněna z minimálně 99,5 % za měsíc.

Nároky na mobilní aplikace (pouze pro účely hodnocení funkcionalit řešení nad rámec minimálních požadovaných parametrů)

- Provedení mobilních aplikací může být v jedné ze dvou variant, jako samostatná mobilní aplikace nebo jako responzivní webová aplikace. Dále musí být v českém jazyce.

- Dostupnost mobilní aplikace pro platformy s operačními systémy iOS, a pro Android.

- Mobilní aplikace nebudou veřejné. Budou dostupné pouze pro uživatele Nájemce v definovaném počtu uživatelských přístupů (licencí, zařízení) po dobu 16 měsíců.

- Mobilní aplikace pro veřejnost (občany) musí zobrazovat nejbližší stanoviště odpadových nádob dle aktuální polohy mobilního zařízení, jejich zaplněnost dle posledního odeslaného stavu a v případě jejich plné obsazenosti, tak možnost zobrazit nejbližší další stanoviště. To vše nad mapovými podklady. Tato aplikace bude pro uživatele Nájemce v počtu 10 uživatelských přístupů (licencí, zařízení).

- Mobilní aplikace pro pracovníky města (městská policie, úklidová firma apod.) musí umožňovat nahlášení závady přímo ze stanoviště. To vše nad mapovými podklady. Tato aplikace bude pro uživatele Nájemce v počtu 10 uživatelských přístupů (licencí, zařízení).

- Mobilní aplikace pro svozové společnosti musí umožňovat nahlášení závady přímo ze stanoviště, informace pro řidiče svozových vozidel, dále pak správu a plánování svozů, včetně notifikace/zobrazení požáru, ucpání otvoru pro vhoz, převrácení nádoby atd. Tato aplikace bude pro uživatele Nájemce v počtu 2 uživatelských přístupů (licencí, zařízení).

API a Datová platforma hl.m. Prahy

- Data budou přenášena do Datové Platformy s maximálním přenosovým zpožděním 3 sec od vzniku datové informace v souvislosti s nastavenou frekvencí komunikace.

- Poskytnutí dat Pronajímatelem bude zajištěno skrze API rozhraní. API bude postavené na filosofii REST, implementováno nad zabezpečeným protokolem HTTPS (včetně vracení stavových kódů), výstup dat ve formátu JSON nebo XML. Minimální dostupnost dat přes rozhraní API je 99,5 % za měsíc (to znamená nedostupnost dat je nejvíce 3,6 hodiny/měsíc).

- Pronajímatel dodá Nájemci řádnou dokumentaci komunikačního API.

- Poskytovaná data budou zasílána PUSH metodou na definovanou URL Nájemce při změně některého 
z atributů nebo dle nastavené frekvence. Požadované informace:

  - unikátní identifikátor zařízení,

  - název lokality (např. adresa),

  - druh odpadu,

  - typ odpadové nádoby,

  - datum instalace,

  - poloha zařízení ve formátu GPS,

  - hladina zaplněnosti,

  - teplota,

  - informace o stavu nabití baterie

  - další informace poskytované senzory Pronajímatele

- Veškeré změny týkající datové komunikace a API budou hlášeny na email: golemio@operatorict.cz nebude-li dohodnuto jinak

Seznam odpadových nádob

- Seznam jednotlivých odpadových nádob a jejich stanovišť je uveden v následujících dvou přílohách. Každá z příloh odpovídá jedné svozové společnosti.

- Kontakt na zástupce svozových společností:

  - AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Michal Barták, +420 724 148 533, michal.bartak@ave.cz

  - Pražské služby, a.s., Mgr. Michal Šimlinger, +420 736 500 678, michal.simlinger@psas.cz