Příloha č. 1c
Technická specifikace Služby DF

(bude součástí nabídky jako příloha č. 1 návrhu rámcové dohody, účastník obsah této přílohy nesmí žádným způsobem modifikovat)

  - Obecný popis

Objednatel požaduje službu optické infrastruktury, tedy propojení nenasvícenými vlákny  (Dark Fiber – dále jen DF). Objednatel požaduje zákres průběhu tras. Objednatel nevyžaduje po soutěžiteli dodání všech tras, ale soutěžitel musí dodat vysoutěžené trasy v požadované kvalitě a do termínu vyplývajícího z této specifikace.

  - Definice parametrů SLA

Service Level Agreement (SLA) definuje dostupnost a kvalitu poskytovaných služeb dle definovaných parametrů.

    - Dostupnost

Služba se považuje za dostupnou, pokud žádný z parametrů Služby není v rozporu s parametry sjednanými ve specifikaci služby. Služba se považuje za nedostupnou, pokud jeden nebo více parametrů Služby jsou v rozporu s parametry sjednanými ve specifikaci služby. Dostupnost služby se počítá jako poměr mezi dobou dostupnosti a dobou poskytování služby, měřeno v minutách za kalendářní měsíc poskytování služby, vyjádřeno v procentech.

    - Doba zavedení

Doba zavedení služby je doba, ve které je příslušná služba Poskytovatelem v příslušné lokalitě zavedena a zprovozněna dle podmínek stanovených pro takovou službu. Doba zavedení začíná běžet dnem nabytí účinnosti příslušné smlouvy. Doba zavedení činí pro všechny služby shodně 30 dní.

  - Druhy služeb

Součástí poptávky jsou tyto druhy služeb:

  - Jedno nenasvícené vlákno (DF)

    - Požadavky na připojení služby DF

Předávací rozhraní služby (UNI):

- L1: Optický kabel SM 9/125 µm, min. G.652, konektor LC/PC Male, případně alternativní podle místní situace, přivedený až k portu zařízení Objednatele

- Optický útlum trasy při pronájmu optického vlákna: max 5.5 dB/1310 nm, hodnota útlumu bude garantovaná a neměnná po dobu služby.

- Služba DF může být použita pro propojení xWDM systémů Objednatele

  - Další společné požadavky na služby

Pro všechny poskytované služby je požadováno:

- Poskytování služeb online service desk v rozsahu 24x7;

- Komunikace v úředním jazyce České republiky;

- Poskytování měsíčních reportů jednotlivých služeb a se všemi závadami a výpadky, které v daném měsíci nastaly.

  - Fyzická infrastruktura v lokalitách

Fyzickou infrastrukturu definujeme jako připojení lokalit na úrovni fyzické vrstvy. Objednatel požaduje připojení lokalit optickou infrastrukturou. Poskytovatel musí garantovat technické a organizační provedení služby tak, aby plně vyhovovala platné legislativě EU a ČR.

    - Požadavky na SLA služby DF

| SLA dimenze | Silver |
| --- | --- |
| Dostupnost / měsíc | 99,9% |
| Doba zavedení | 30 dní |
| Zaručená doba poskytování služeb, pokud není u konkrétní služby stanoveno jinak | 24/7 |

  - Sankce v případě nedodržení SLA

    - Dostupnost služby

Dostupnost je definována a reportována pro každou SLA jednotku.

Výpadek je jakýkoliv výpadek, jehož délka a doba nebyla předem schválena Objednatelem.

Dostupnost se počítá jako procentuální podíl času, ve kterém je SLA jednotka dostupná oproti Době poskytování služby:

Pokud Poskytovatel ve vztahu ke službě poskytované dle příslušné prováděcí smlouvy nesplní požadovanou dostupnost tak, jak je definována pro příslušnou službu úrovní (dimenzí) SLA, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude stanovena podle tabulky uvedené níže, a to i opakovaně za každé rozhodné období (kalendářní měsíc), ve kterém nedosáhl definované hodnoty. Smluvní pokuta za nedodržení dostupnosti uvedená v prvním řádku tabulky v závislosti na skutečné hodnotě dostupnosti pro danou dimenzi SLA, je vyjádřena procentním podílem z měsíční ceny příslušné Služby pro danou lokalitu.

| Výše smluvní pokuty | bez sankce | 30% | 40% | 60% | 80% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLA Platinum | DS > 99,99 % | 99,99% >DS > 99,8 % | 99,8% >DS > 99,6 % | 99,6% >DS > 99,4 % | 99,4% >DS |
| SLA Gold | DS > 99,9 % | 99,9% >DS > 99,8 % | 99,8% >DS > 99,6 % | 99,6% >DS > 99,4 % | 99,4% >DS |
| SLA Silver | DS > 99,6 % | 99,6% >DS > 99,0 % | 99,0% >DS > 98,5 % | 98,5% >DS > 96 % | 96% >DS |

    - Max. počet výpadků

V případě, že počet samostatných přerušení služeb na jedné lokalitě v trvání více než 60 minut přesáhne v průběhu daného kalendářního měsíce počet tři, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100% z měsíční ceny služeb poskytovaných na dané lokalitě, na které k výpadkům došlo.

    - Doba zavedení

Pokud Poskytovatel ve vztahu ke Službě poskytované dle příslušné Prováděcí smlouvy nesplní stanovenou Dobu zavedení, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou v Rámcové smlouvě.

    - Proces poskytování služeb

      - ServiceDesk poskytovatele

Poskytovatel implementuje víceúrovňovou infrastrukturu SD tak, aby bylo zajištěno efektivní a rychlé předávání zpráv mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Součástí služby SD na straně Poskytovatele je vytvoření konektoru (rozhraní) pro napojení na SD Objednatele z důvodu operativního předávání zpráv, nahlašování poruch služeb pod označením Objednatele elektronické předávání reportů. Toto napojení bude zřízeno dnem podpisu smlouvy.

Bude podporován vícekanálový přístup k SD (webové rozhraní, telefonicky, e-mailem).

SD bude splňovat následující požadavky:

- Činnost v režimu 24x7;

- Je primárním kontaktním bodem mezi Objednatelem a Poskytovatelem pro hlášení provozních problémů;

- Záznamy budou k dispozici v centrálním systému tiketů při řešení problémů a na zákaznickém portálu pro vyhodnocení kvality poskytovaných služeb;

- Informuje pravidelně Objednatele o stavech poruch služeb a o postupu jejich řešení.

      - Reporting

Reporting je dostupný pomocí zákaznického portálu SD, kde má Objednatel možnost nahlížet na reporty o kvalitě poskytovaných služeb za uplynulé období minimálně jednoho roku zpětně.

      - Dokumentace

Poskytovatel bude udržovat aktuální dokumentaci o poskytovaných službách, která bude online k dispozici Objednateli. Veškeré změny v poskytovaných službách budou zaznamenány v dokumentaci do 1 týdne od jejich provedení. Poskytovatel předá Objednateli jednou za čtvrt roku off-line verzi dokumentace v elektronické podobě.

  - Specifikace druhů Služeb

Jedná se o 1x DF mezi uvedenými lokalitami uvedenými v dané části/daných částech veřejné zakázky.

Objednatel požaduje minimálně jednu službu na lokalitu. 
Objednatel si vyhrazuje právo požádat o zákres nabízených optických tras do mapových podkladů.

Objednatel akceptuje v lokalitě "B" zakončení služby alternativní připojení v lokalitách DC04 KCP a v technologických místnostech MOZ v prostorách stanic metra.