Příloha č. 1

Technická specifikace

| Systémy třetích stran integrované/využívající MKS |
| --- |
| č. | Zkratka | Název systému | Provozovatel | Popis integrace/využití |
| 1 | ISMP-POVS | Informační systém Městské policie hl. m. Prahy – Podpora organizace výkonu služby | Městská policie hl. m. Prahy | Čerpání snímků z kamer do subsystémů ISMP-POVS (MSD, GIS, ST). |
|  |  |  |  | Integrace s IVISEC (obraz/záznam) na pracovištích MP HMP v síti. |
|  |  |  |  | Provoz subsystémů ISMP-POVS na pracovištích MKS na COS a OŘ MP HMP (OŘ, GIS) |
|  |  |  |  | Data o kamerách (seznam + stav) z MKS pro GIS MP. |
|  |  |  |  | Integrace ECC GPS na ISMP-POVS GPS. |
| 2 | PCO MP | Pult centrální ochrany | Městská policie hl. m. Prahy | Integrace ECC PCO na PCO MP HMP. |
| 3 | IKOS | Integrovaný klient operačního střediska krizového štábu | Odbor bezpečnosti MHMP | Čerpání snímků z kamer portálu MKS do subsystémů IKOS (GIS, Mobile). |
|  |  |  |  | Integrace živého obrazu do IKOS (jen v rámci sítě MKS). |
|  |  |  |  | Provoz subsystémů IKOS na pracovištích MKS na OSKŠ. |
|  |  |  |  | Poskytování aktuálních dat o kamerách (seznam + stav) z MKS pro GIS IKOS. |
|  |  |  |  | Zajištění provozu pracovišť operátorů v podsítích MKS. |
|  |  |  |  | Provoz lokálních podsítí pracoviště OSKŠ v síti MKS (LANZBS, LANMKS, LANOSKŠ). |
|  |  |  |  | Umístění technologií OSKŠ do sítě MKS |
|  |  |  |  | Propojení podsítí OSKŠ do DC. |
|  |  |  |  | Propojení IKOS do internetu, prostupy na 10 veřejných adres z vyhrazených sítí. |
|  |  |  |  | Integrace snímků kamer s TKB. |
| 4 | IS ZOS | Informační systém zdravotnického operačního střediska | Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy | Integrace IS ZOS a ECC na pracovišti s živým obrazem pro ovládání kamer. Integrace se systémem ZOS pro podporu práce dispečerů SOS, který poveluje kamerového klienta MKS (ECC) na základě dat z výjezdů ZZS. Princip integrace je založen na souřadnicích z lokalizace výjezdu, které se v klientu MKS vyhodnotí a na základě polygonu viditelnosti kamery automaticky přepne obraz příslušné kamery operátorům střediska. |
|  |  |  |  | Zajištění provozu integračního rozhraní mezi systémy v lokalitě Korunní. |
| 6 | MRS HMP | Městský radiový systém HMP. | Oddělení technického zabezpečení bezpečnostního systému MHMP | Využití transportní sítě MKS pro napojení na centrální prvek MRS v lokalitě Bojiště. |
| 7 | HDŘÚ | Systémy pracoviště řízení dopravy HDŘÚ. | Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. | Zajištění síťových služeb s využitím transportních služeb MKS. |
|  |  |  |  | Zajištění obrazu z detektorů a analytika řízení dopravy, data ze SSZ do ODŘU a HRŘÚ. |
|  |  |  |  | Zajištění provozu speciálních klientů ECC – TSK, HW klávesnic Pilot pro monitorování dopravy a ovládání kamer. |
| 8 | TKB Blanka | Systém řízení tunelu – TKB. | Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. | Zajištění síťových služeb s využitím transportních služeb MKS. Zajištění obrazu z kamer TKB a napojení na systém řízení tunelu. |
|  |  |  |  | Zajištění provozu speciálních klientů ECC – TSK, HW klávesnic Pilot pro monitorování dopravy a ovládání kamer v tunelech. |
| 8 | Další tunelové stavby na území HMP. | Systém řízení tunelu - TKB.LAT, SAT, TAT, ATM, ZAT | Oddělení technického zabezpečení bezpečnostního systému MHMP | Zajištění síťových služeb s využitím transportních služeb MKS. Zajištění obrazu z kamer TKB pro pracoviště MKS a dopravy. |
| 9 | P-TSK | Portál TSK (www.tsk-praha.cz) | Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. | Poskytování snímků veřejných kamer z portálu MKS pro portál TSK. |
| 10 | P-KŘ | Portál bezpečnosti a krizového řízení HMP (bezpecnost.praha.eu) | Odbor bezpečnosti MHMP | Poskytování snímků všech kamer z portálu MKS pro portál P-BKŘ MHMP. |
| 11 | P-P1-KŘ | Bezpečnostní informační portál MČ Praha 1 (kp.praha1.cz) | MČ Praha 1 | Poskytování snímků kamer z území P1 z portálu MKS pro portál P-P1-KŘ. |
| 12 | P-P1-PRE | Portál občanské bezpečnosti Praha 1 (prevence.praha1.cz) | MČ Praha 1 | Poskytování snímků kamer z území P1 pro portál P-P1-PRE. |
|  |  |  |  | Poskytování dat z hlukových detektorů provozovaných na vybraných kamerových stanovištích MKS. |
| 14 | KS Praha 8 | Bezpečná osmička – lokální kamerové systémy školských zařízení na území P8 | MČ Praha 8 | Zajištění síťových služeb s využitím transportních služeb MKS, zajištění funkčního integračního rozhraní. |
|  |  |  |  | Integrace s MP – poskytnutí živého obrazu z kamer školských zařízení kamer P8 na pracoviště MP HMP |
| 15 | IMS Praha 9 | Inteligentní monitorovací systém NUMERI Praha 9. | MČ Praha 9 | Zajištění síťových služeb s využitím transportních služeb MKS, zajištění funkčního integračního rozhraní. |
|  |  |  |  | Integrace s MP – poskytnutí živého obrazu z vybraných kamer na území kamer MČ P9 na pracoviště OŘMP HMP. |
| 16 | DP HMP – bezpečnostní dohled | Dopravní podnik – služby a provoz bezpečnostních technologií DP HMP | Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. | Zajištění síťových služeb s využitím transportních služeb MKS. |
|  |  |  |  | Poskytování živého obrazu kamer z metra pro MP, PCR, OSKS. Realizováno pomocí aplikací klientů GSim a GeviView. |
|  |  |  |  | Zajištění služeb pro pracoviště bezpečnostního dohledu DP HMP, dispečinku HZS DP a pracoviště MP Hlídkový útvar (Hostivař). |
| 17 | MČ Praha 1 | Systém technických bezpečnostních opatření na území MČ Praha 1. | MČ Praha 1 | Zajištění síťových služeb s využitím transportních služeb MKS. |
|  |  |  |  | Zajištění provozu záložního systému. |
| 18 | "Hluk" Praha 1 | Systém monitoringu hlukové zátěže na území MČ Praha 1. | MČ Praha 1 | Zajištění síťových služeb s využitím transportních služeb MKS z hlukových detektorů. |
|  |  |  |  | Zajištění rozhraní pro čerpání dat z hlukových detektorů do ISMP platformy ST. |
|  |  |  |  | Zajištění provozu systému "Hluk" v DC5 MKS. |
| 19 | UMR | Systém pro kontrolu rychlosti a jízdy na červenou. | Oddělení technického zabezpečení bezpečnostního systému MHMP | Zajištění síťových služeb s využitím transportních služeb MKS. |
|  |  |  |  | Zajištění rozhraní pro čerpání dat pro účely MP – přestupkové oddělení. |
| 20 | Odtahy | Podpora fungování lokálních kamerových systémů odtahových parkovišť. | Správa služeb hl. m. Prahy | Zajištění síťových služeb s využitím transportních služeb MKS. |
|  |  |  |  | Integrace lokálních kamer z technologie MultiScope, umístěné na daném parkovišti. |
|  |  |  |  | Zajištění rozhraní pro napojení na další provozní systémy organizace. |
| 21 | Lokální KS MP | Podpora fungování lokálních kamerových systémů MP. | Městská policie hl. m. Prahy | Zajištění síťových služeb s využitím transportních služeb MKS. |
|  |  |  |  | Integrace lokálních kamer z technologie MutiScope, umístěné na OS MPP. |
| 22 | Lokální kamerové systémy | Lokální KS městských částí Kbely, Suchdol, Lochkov, Újezd nad Lesy Vinoř, Praha 2 a lokální kamerové systémy BUS Florenc, a SŽDC Hlavní nádraží. | Různé organizace. | Zajištění síťových služeb s využitím transportních služeb MKS. |
|  |  |  |  | Integrace s MKS - poskytnutí živého obrazu a záznamu z kamer lokálních integrovaných kamerových systémů anebo stanovišť na monitorovací pracoviště MKS. |
| 23 | Portál praha.eu | Aplikace kamery.praha.eu | Odbor informatických aplikací MHMP | Poskytování snímků veřejných kamer z portálu MKS pro portál kamery.praha.eu |